## Slide 1
Δεδομένα :
φ =30˚
θ =60˚
Β = 10Ν
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
φ=30˚
θ= 60˚
Α1
Α2
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Χ’
Ψ’
Χ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ψ
Β = 10Ν
- - - - - - - - - - - - - - ->
Γ
Γ
1cm = 2N
ΒΗΜΑΤΑ
Ορίζουμε μια κλίμακα σχεδίασης.
Σχεδιάζουμε τη δύναμη του βάρους.
Αφού το σώμα ισορροπεί, θα πρέπει να δέχεται από τα σχοινιά συνισταμένη δύναμη, έστω Σ, αντίθετη από το βάρος. Σχεδιάζουμε την Σ.
Από την κορυφή της Σ φέρνουμε ευθεία παράλληλη προς το δεύτερο σχοινί. Η ευθεία τέμνει το πρώτο σχοινί σε σημείο έστω Ζ. Η απόσταση ΟΖ, είναι η τάση του πρώτου σχοινιού, έστω Α1.
Ομοίως, από την κορυφή της Σ φέρνουμε δεύτερη ευθεία παράλληλη προς το πρώτο σχοινί. Η ευθεία τέμνει το δεύτερο σχοινί σε σημείο έστω Θ. Η απόσταση ΟΘ είναι η τάση του δεύτερου σχοινιού, έστω Α2.
Τέλος, μετράμε με τον χάρακα μας τα μήκη των Α1 και Α2 και υπολογίζουμε τα μέτρα τους με βάση την κλίμακα μας.
Ο
<- - - - - - - - - - - - - - - - - -
1ο σχοινί
2ο σχοινί
≈8,5 cm
= 5cm
Α1= 2,5 cm x 2 = 5N
A2 ≈ 4,25cm x 2 ≈ 8,5N
_
Σ
Γ
Ζ
Θ